## Slide 1: 机器人技术与实践 移动机器人
周忠祥
控制科学与工程学院

## Slide 2: 实验目标
完成一套移动机器人运动规划软件
学会使用现有工具
  Ubuntu/ROS2及相关工具
  移动机器人导航的整套软件包，包括建图、定位、规划及控制
学会编写算法
  路径规划

## Slide 3: 课程安排
总共两次作业，现场验收70%，实验报告30%
冬学期第5-6周：Nav2在turtlebot上的运行使用（30%）
  现场验收（30%）
冬学期第7-8周：路径规划代码编写和部署（70%）
  现场验收及实验报告（40%+30%）

## Slide 4: 课程安排
5人一组
1~4组为第一批（冬学期第5、7周上课）
5~8组为第二批（冬学期第6、8周上课）

## Slide 5: ROS Robot operating system

## Slide 6: 介绍
关于ROS的所有信息 https://www.ros.org/
ROS是什么，摘自WIKI
Robot Operating System (ROS or ros) is robotics middleware. Although ROS is not an operating system, it provides services designed for a heterogeneous computer cluster such as hardware abstraction, low-level device control, implementation of commonly used functionality, message-passing between processes, and package management.
Notes: 人类发明、相似生物体模拟
6

## Slide 7: 中间件
Middleware is computer software that provides services to software applications beyond those available from the operating system. It can be described as "software glue".

## Slide 8: 中间件
Notes: 介于操作系统和应用程序之间的软件层，屏蔽了底层的通讯、交互、连接等复杂又通用化的功能，系统在交互时，直接采用中间件进行连接和交互即可，避免了大量的代码开发和人工成本。

## Slide 9: 为什么需要ROS
不需要为一个机器人开发自底向上的所有软件
  减少开发工作，比如：无需写通信过程/可视化
  提升合作开发，比如：A开发控制，B开发定位
  简化平台迁移，比如：不同机器人AB共享软件
  促进资源共享，比如：可以用现成驱动模块
目前ROS几乎是许多研究机构的首选平台

## Slide 10: 为什么需要ROS2
ROS1开发于2007年
  近二十年机器人领域的改变需要一个全新的版本，难以在ROS1上补全
  支持软件的版本，如Python，Ubuntu，C++等
ROS2
  最大的差异：完全分布式通信，无中心节点；并且多台计算机也无需设定中心计算机
  跨平台，但是机器人资源几乎都需要Ubuntu
  核心概念类似
https://roboticsbackend.com/ros1-vs-ros2-practical-overview/

## Slide 11: 进程间通信
ROS提供的最关键的工具
调用操作系统的通信接口和显示接口
A
B
字符串
显示
通信接口
显示接口

## Slide 12: 多进程通信
通信接口约100行代码（单点对单点）
分享给其他人机器人程序，还要分享通信

## Slide 13: ROS通信机制
ROS的通信机制？
消息和服务
消息采用发布-订阅模式，互相不阻塞
https://docs.ros.org/en/rolling/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Understanding-ROS2-Topics/Understanding-ROS2-Topics.html
Notes: 两种方法
  前向运动建模
  基于约束的运动学建模
刚体——机器人可用空间中的一个点表示
水平面上运动——空间中的点在水平面上的投影

## Slide 14: ROS通信机制
ROS的通信机制？
消息和服务
服务类似于函数调用，阻塞到服务端回复
https://docs.ros.org/en/rolling/Tutorials/Beginner-CLI-Tools/Understanding-ROS2-Services/Understanding-ROS2-Services.html
Notes: 两种方法
  前向运动建模
  基于约束的运动学建模
刚体——机器人可用空间中的一个点表示
水平面上运动——空间中的点在水平面上的投影

## Slide 15: 绘制
绘制是机器人调试非常重要的功能
通过操作系统API绘制图像？
收集多进程信息，统一绘制图像？

## Slide 16: 坐标系
在绘制之前，需要一套刻画空间关系的工具，机器人自身，及机器人与环境间需要用坐标系关系刻画
Notes: 两种方法
  前向运动建模
  基于约束的运动学建模
刚体——机器人可用空间中的一个点表示
水平面上运动——空间中的点在水平面上的投影

## Slide 17: 坐标系
对于更复杂的机器人系统，要用大量坐标系及其之间的关系进行刻画
Notes: 两种方法
  前向运动建模
  基于约束的运动学建模
刚体——机器人可用空间中的一个点表示
水平面上运动——空间中的点在水平面上的投影

## Slide 18: 坐标系
每个节点都可能用到坐标系，高度重用
多个节点间大量重复维护坐标系（创建及更新），进而引起大量更新信息在节点间重复通信
如何设计一套可重用的坐标系机制？
Notes: 两种方法
  前向运动建模
  基于约束的运动学建模
刚体——机器人可用空间中的一个点表示
水平面上运动——空间中的点在水平面上的投影

## Slide 19: 坐标系树
坐标系采用树的结构表达
为什么是树？

## Slide 20: 坐标系树
ROS2提供了现成工具
https://docs.ros.org/en/rolling/Tutorials/Intermediate/Tf2/Tf2-Main.html

## Slide 21: RVIZ
ROS提供了对应的工具，根据TF显示对应的元素，包括地图、激光等
https://docs.ros.org/en/rolling/Tutorials/Intermediate/RViz/RViz-User-Guide/RViz-User-Guide.html

## Slide 22: 导航
ROS2提供了导航的整套软件框架，RVIZ绘制
https://docs.nav2.org/
地图
坐标系

## Slide 23: 导航
ROS2提供了导航的整套软件框架，功能组件
https://docs.nav2.org/

## Slide 24: 导航
BT Navigator：
  状态机，负责逻辑关系
  三个功能模块何时运行何模块
Planner：
  从当前位置到终点的路径，对应课程的路径规划
Controller：
  从当前位置跟随路径，对应课程的路径跟踪/轨迹规划
Recovery：
  故障时尝试解决

## Slide 25: 导航
TF
  手工指定导航系统中的所有坐标系
  定位算法结果会更新到TF
Map
  通过SLAM所构建的地图给到导航系统
Behavior Tree
  通过XML文件，告诉BTNavigator调用模块的逻辑
Waypoint Follower
  导航软件的应用层，用于人机交互和发起导航，如给定目标，触发机器人导航抵达目标
Robot Base Controller
  实现Controller给定的质心速度和角速度，对应运动学分解，也可以通过其他手段

## Slide 26: 导航
Sensor Data
  激光原始数据
Costmap
  全局代价地图 <- SLAM地图，对应路径规划所采用的地图
  局部代价地图 <- 通过定位数据+激光原始数据，在线构建，为什么需要在线构建？
地图
全局代价
局部代价
机器人TF

## Slide 27: 导航
何时是消息，何时是服务？
https://docs.nav2.org/

## Slide 28: 视频
https://www.bilibili.com/video/BV1hPpJeHEVP/
局部代价在线更新
行人不在地图和全局代价中
网络通信，分布式
安全、嵌入式、实时……

## Slide 29: 实验作业
安装Ubuntu，ROS2
安装Nav2
配置/运行Nav2
完成Gazebo 导航仿真
完成RVIZ上TF、传感器、地图等可视化
完成直道空地场景运行
完成障碍物存在场景运行
完成动态人进入场景运行
下周在实物平台上实现的功能